ASBESTOS CONTROL ◆ 2ND EDITION　　CHAPTER 3　ASSESMENT OF ACMs

表１　現在の状態の質的評価ランキング

| 定性評価 ランキング | 現在の状態の説明 | AHERAでの例示 |
| --- | --- | --- |
| 良い | 表面材には目視できる毀損はない、または小さな毀損がある。温熱配管保温材・断熱材の被覆材は損傷がない、または小さな損傷がある。その他の（アスベスト含有）製品には損傷がない、または小さな損傷がある。目視できる破片はない、または少量の破片がある。 | 毀損なし |
| ほぼ適正 | 表面材には中程度の、度を超さない毀損が目視される。温熱配管保温材・断熱材の被覆材に切れ目・裂け目があり、保温材・断熱材が中程度に、度を超さない程度に露出している。床材等のその他の（アスベスト含有）製品には中程度の、度を超さない毀損が目視される。中程度の、度を超さない破片が目視される。 | 温熱配管保温材・断熱材の毀損あり 砕けやすい表面材の毀損あり 砕けやすいその他の（アスベスト含有）製品の毀損あり |
| 悪い | 表面材に度を超した毀損が目視される。温熱配管保温材・断熱材の被覆材に度を超した切れ目・裂け目があり、保温材・断熱材も毀損を受けている。床材等のその他の（アスベスト含有）製品には度を超した毀損が目視され、下の接着剤も露出している。度を超した破片が目視される。 | 砕けやすい表面材に重大な毀損あり 温熱配管保温材・断熱材に重大な毀損あり 砕けやすいその他のアスベスト含有製品に重大な毀損あり |

表２　撹乱の可能性についての定性評価ランキング

| 定性評価ランキング | 物理的な撹乱 | 環境条件による撹乱 |
| --- | --- | --- |
| 低い | 中程度 | 高い | 通常の使用でのアクセスのしやすさ | 人々が行っている活動と頻度 | 機械、空調機器、設備等の稼動による振動 | 固着が緩いアスベストを飛ばすほど強い風の流れ アスベスト建材を劣化させる空中の粉塵 |
|  |  |  |  |  | 屋根の雨漏り、配管や他のものからの水漏れによる毀損･劣化 | 被覆材や建材を劣化させる腐食性の大気環境または液体 |

表３　現在の状態を表す数値評価

| 定性評価 ランキング | 数的評価 | 現在の状態の説明 |
| --- | --- | --- |
| 良い | 8,9,10 | 表面材には目視できる毀損はない、または小さな毀損がある。温熱配管保温材・断熱材の被覆材は損傷がない、または小さな損傷がある。その他の（アスベスト含有）製品には損傷がない、または小さな損傷がある。目視できる破片はない、または少量の破片がある。 |
| ほぼ適正 | 4,5,6,7 | 表面材には中程度の、度を超さない毀損が目視される。温熱配管保温材・断熱材の被覆材に切れ目・裂け目があり、保温材・断熱材が中程度に、度を超さない程度に露出している。床材等のその他の（アスベスト含有）製品には中程度の、度を超さない毀損が目視される。中程度の、度を超さない破片が目視される。 |
| 悪い | 1,2,3 | 表面材に度を超した毀損が目視される。温熱配管保温材・断熱材の被覆材に度を超した切れ目・裂け目があり、保温材・断熱材も毀損を受けている。床材等のその他の（アスベスト含有）製品には度を超した毀損が目視され、下の接着剤も露出している。度を超した破片が目視される。 |

表４　撹乱の可能性を表す数的評価

| 定性評価 ランキング | 数的評価 | 物理的な撹乱 | 環境条件による撹乱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低い | 8,9,10 | アクセスのしやすさ | 人々の活動による毀損 | 振動による劣化 | 気流/粉塵による劣化 | 腐食性物質による劣化 | 水による劣化 |
| 中程度 | 4,5,6,7 |  |  |  |  |  |  |
| 高い | 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |

表５　現在の状態及び撹乱の可能性から見たアスベスト含有製品の評価ランキング

| 項目(図57) | 写真で示された部屋またはエリアの | アスベスト含有製品 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 現在の状態 | 撹乱の可能性 |
|  |  |  | 点数 | 根拠 | 点数 | 根拠 |
| D, E | 南西の角 | タンクと付属品の断熱材 | 2 | 毀損と破片あり | 8 | 点検補修の立入り |
| J | ＃1, 2, 3ボイラー | 屋根材 | 2 | 毀損と破片あり | 6 | 高所に存在 |
| K | トイレ | 配管の断熱材 | 3 | 破片あり | 9 | 床に近い |
| F, G, H | ＃1, 2, 3ボイラー | 蒸気ドラムの断熱材 | 4 | 被覆材の欠落あり | 5 | 高所に存在 |
| B, C | 南西の角 | 配管の断熱材 | 6 | 毀損と破片あり | 7 | 点検補修の立入り |
| A | 南東のピット | 配管の断熱材 | 9 | 目視できる毀損はない | 5 | 点検補修の立入り |
| I | #4ボイラー | 蒸気ドラムの断熱材 | 9 | 目視できる毀損はない | 5 | 高所に存在 |
| L | 北の部屋 | タンクの断熱材 | 9 | 目視できる毀損はない | 3 | 限定的な利用 |

Health and Safety

Executive

製品評価アルゴリズム

| 評価変数の実例 | スコア | スコアの例（詳細は注釈を参照） |
| --- | --- | --- |
| 製品のタイプ （または製品からの破片） | 1 | アスベストで強化された複合材料（プラスチック、樹脂、接着剤、屋根フェルト材、ビニール床材、半硬質塗装また装飾仕上材、アスベストセメント等） |
|  | 2 | アスベスト含有断熱・吸音板、アスベスト板、または他の低密度の断熱板、アスベスト繊維製品、ガスケット、ロープや織物、アスベスト紙やフェルト材 |
|  | 3 | 温熱配管断熱材（配管、ボイラーを覆う断熱材）、吹付けられたアスベスト、固着が緩いアスベスト、アスベストマットやアスベストパッキン |
| 毀損・劣化の大きさ | 0 | 良い状態：目視で毀損が確認されない |
|  | 1 | 少ない毀損：2、3の引っかき傷または表面の傷、板材やタイル材のの端の破損 |
|  | 2 | 中程度の毀損：製品の著しい破損または数ヶ所のエリアにおける固着が緩い繊維が露出する毀損 |
|  | 3 | 製品、吹付け材、断熱材の大きな毀損・劣化。アスベスト破片の存在 |
| 表面処理 | 0 | アスベストを含有する複合材料：強化プラスチック、樹脂、ビニール床材 |
|  | 1 | 被服された吹付け材や断熱材、アスベスト含有断熱・吸音板（露出面が塗装また封じ込まれている）、アスベストセメントシート等 |
|  | 2 | 被覆されていないアスベスト含有断熱・吸音板、または封じ込まれた断熱材や吹付け材 |
|  | 3 | 被覆されていない断熱材や吹付け材 |
| アスベストの種類 | 1 | クリソタイル |
|  | 2 | クロシドライトを除く角閃石系アスベスト |
|  | 3 | クロシドライト |
| 合計 |  |  |

| スコア | アスベスト繊維の飛散の可能性 |
| --- | --- |
| 10以上 | 高い |
| 7-9 | 中程度 |
| 5-6 | 低い |
| 4以下 | 極めて低い |

非アスベスト製品はアスベスト繊維の飛散の可能性はない