## Slide 1: 04現地調査（参考資料）
（図、表などの元データ）

## Slide 2
小規模水供給システムへの指導・助言
飲用井戸等衛生対策要領
（昭和62年1月29日衛水第12号厚生省生活衛生局長通知）
【目的】
多種類の有害物質等による地下水の汚染 飲料水の衛生確保
小規模貯水槽を持つ施設の不適切管理 等 を図るため策定
⇒施設の把握、適正管理、定期的な水質検査、汚染時の措置、
汚染防止のための対策等を国が定めた。
【対象】
・飲料水を供給する井戸等の給水施設（一般用・業務用）
・水道法等の規制対象とならない水道
【対策の実施主体】
・都道府県、市、特別区が管下町村の協力を得て実施
➡ 担当部署を明確に。
➡ 対策の趣旨から、衛生担当部局が担当することが望ましい。
➡ 技術的には水道部署との連携を。

## Slide 3
【衛生確保対策】
（１）実態の把握
⇒関係部局との連携、施設や状況の把握、
飲用井戸等に係る情報の啓発や状況報告
（２）飲用井戸等の管理、水質検査
①飲用井戸等の管理
⇒施設構造や周辺の清掃、定期点検
②飲用井戸等の検査
⇒水質検査の実施（使用開始前、定期（年１回以上））
③汚染が判明した場合の措置
⇒利用者への周知、保健所等への連絡
（３）汚染された飲用井戸等に対する措置
飲用井戸等衛生対策要領に基づく指導・助言

## Slide 4: 水道の種類～水道法適用有無による分類～
水道
水道事業
上水道事業
簡易水道事業
水道用水供給事業
専用水道
簡易専用水道 （貯水槽有効容量合計10m3超）
自家用水道
自己水源・浄水受水
※適用除外
規定あり
飲用井戸等
小規模貯水槽水道
飲用井戸等（※）
（※都道府県等の条例・要綱・要領等で規定）
一般・業務用 飲用井戸
計画人口5,001人以上
計画人口101～5,000人
一般の需要に応じて供給
計画人口101人以上
水道事業者へ供給
水道水の卸売り
水道事業から受水
貯水槽水道
（貯水槽有効容量合計10m3以下）
水道事業から受水
貯水槽水道
条例等で規定
自己水源
飲用に供する井戸
実居住人口101人以上
生活用に供する水量
一日最大給水量20m3/日超
※浄水受水のみで、①②を満たすもの
①Φ25mm以上,導管全長1500m以下
②水槽有効容量の合計100m3以下
水道法適用
営農飲雑用水
農業用水と生活用水を併せて供給
水道法適用外

## Slide 5: 水道の種類～水道用途別の分類～
水道
水道事業
上水道事業
簡易水道事業
水道用水供給事業
専用水道
簡易専用水道 （貯水槽有効容量合計10m3超）
※適用除外
規定あり
小規模貯水槽水道
（※一部、都道府県等の条例・要綱・要領等で規定）
飲用井戸（一般・業務用）
計画給水人口
5,001人以上
計画給水人口
101～5,000人
飲料水供給施設 等
（計画給水人口100人以下の小規模水道）
（ 〃 合計10m3以下）
自己水源
実居住人口101人以上
生活用に供する水量
一日最大給水量20m3/日超
※浄水受水のみで、①②を満たすもの
①Φ25mm以上,導管全長1500m以下
②水槽有効容量の合計100m3以下
営農飲雑用水
農業用水と生活用水
一般の需要に
応じて供給
水道事業者へ供給
（水道水の卸売り）
自家用水道等
（自己水源・浄水受水）
貯水槽水道
（水道事業から受水）
その他の水道

## Slide 6
取水・貯水
施設
配水施設
浄水施設
給水装置
送水施設
水源（原水）
需要者
浄水
水源の種類
⇒地表水；河川水、湖沼水、貯水池水、ダム水
⇒地下水；伏流水、井戸水（浅井戸・深井戸）、湧水
⇒その他；海水、雨水 など
取水施設；原水となる地表水や地下水等を水道施設に取り込むための施設
⇒地表水；取水堰、取水塔、取水門
⇒地下水；井戸（浅井戸、深井戸）
貯水施設；安定的に取水出来るようにするために水を貯えておく施設
⇒ダム、湖沼、河川堰、ため池
導水施設
導水施設；取水施設で取り入れた原水を浄水場まで導くための施設
⇒導水管、導水渠（どうすいきょ）、導水ポンプ等
送水施設；浄水場から配水池まで送水する施設
⇒送水管、管路付属設備（ポンプ、バルブ等）
配水施設；配水池から給水施設まで配水する施設
浄水を貯留、輸送、分配、供給する機能を持つ
⇒配水池、配水管、管路付属設備（ポンプ、バルブ等）、追塩設備
浄水施設；原水を飲用可能な水質基準に適合する水（＝浄水）に処理する施設
⇒原水水質や浄水水質の管理目標等により様々な処理方法がある
給水装置；需要者に水を供給するために水道事業者の布設した配水管から分岐して
設けられた給水管及びこれに直結する給水用具
⇒直結する給水用具とは、配水管に直結し、有圧のまま給水できる用具まで。
受水槽で水を受けた以降に布設されている給水管は給水装置ではない。
⇒給水管、水道メーター、受水槽、給水栓等

## Slide 7: 水道水源の種類
※ダムによる貯留水（放流水含む）

## Slide 8
浅井戸
深井戸
地表面
不圧地下水
被圧地下水
被圧地下水
不透水層
不透水層
非透水層
不圧地下水面
被圧地下水面
固結した堆積岩など
帯水層
帯水層
帯水層
砂礫
粘土
砂礫
粘土
砂礫

## Slide 9
地層
透水層
帯水層
不圧帯水層
被圧帯水層
不透水層
難透水層
非透水層
地層の分類
透水性
高い
＝水を通す
低い
＝水を通し難い
・通さない
水を貯えた層
不圧地下水（浅井戸）
被圧地下水（深井戸）

## Slide 10
取水施設（原水）
着水井
塩素接触池
浄水池（配水池）
消毒剤（塩素剤）
配水
（１）塩素消毒のみ

## Slide 11
取水施設
（原水）
浄水池
（配水池）
消毒剤
（塩素剤）
配水
普通沈澱池
（前処理）
緩速
ろ過池
《後塩素処理》
着水井
（２）緩速ろ過

## Slide 12
取水施設
（原水）
着水井
浄水池
（配水池）
消毒剤
（塩素剤）
配水
フロック形成池
薬品
沈澱池
混和池
急速
ろ過池
《前塩素処理》
《中間塩素処理》
《後塩素処理》
《追加塩素処理》
薬品注入
（凝集剤等）
（３）急速ろ過

## Slide 13
取水施設
（原水）
浄水池
（配水池）
消毒剤
（塩素剤）
配水
前処理
（凝集剤処理等）
膜ろ過
着水井
後処理
（除マンガン処理等）
（膜種類による）
（５）膜ろ過

## Slide 14
取水施設
（原水）
浄水池
（配水池）
消毒剤
（塩素剤）
配水
紫外線処理施設
着水井
（６）紫外線処理

## Slide 15
項目 | 携帯型残留塩素計 |  | パック試験
測定方式 | ポーラログラフ法 | DPD吸光光度法 | DPD法
必要機器等 | 残留塩素計 | 残留塩素計 | DPD試薬入りパック
必要試薬 | ― | DPD | 
測定範囲 | 例として 0～2.00mg/L | 例として 0～5.00mg/L | 0.1～5.0mg/L
【出典】 震災等の非常時における水質試験方法（上水試験方法－別冊）（日本水道協会）

## Slide 16
クリプト
スポリジウム
環境中に存在
消化管内で
増殖
感染症発症
※症状無い
場合も
クリプト
スポリジウム
体外へ排出
（糞便）
人や哺乳動物に感染
経口摂取
二次
感染

## Slide 17
変色 | 青 | 光が吸収や散乱して湯が青く見える
 |  | 銅イオンと石けん・湯あか中の脂肪酸が反応して銅石けんを生成し青くなる
 | 白 | 水に空気が混入する⇒しばらく静止させると消え無色になる
 |  | 氷に空気が混入して氷が白濁する
 |  | 防錆剤の多量注入により白濁する
 |  | 亜鉛メッキ管からの亜鉛が溶出し白濁する
 |  | アルマイト製鍋で酸化アルミニウムが生成し白色斑点ができる
 |  | 水道水中のミネラル分が析出して白い付着物ができる（特に、加湿器やシンク周り）
 | 桃 | 細菌の増殖により水回りが変色する
 |  | 入浴剤と柔軟剤の成分が反応して水が変色する
 | 黒 | 銅イオンが酸化して酸化銅を生成し変色する
 |  | 配管内に付着したマンガン分の剥離し水が黒く濁る
 |  | アルミニウム製鍋で水酸化アルミニウムとミネラル分が反応し変色する
 |  | 細菌、カビにより水回りが黒変する
 |  | 哺乳ビンの乳首の硫黄と、水道水中の銅成分が反応し黒変する
 | 紫 | 茶成分のタンニンと鉄分が反応し変色する
 |  | 細菌により水回りが変色する
 |  | ニッケルメッキと塩素系漂白剤が反応し変色する
 | 赤 | 水道管の鉄分が混入し水が赤く濁る

## Slide 19
異臭 | 水道水のカルキ（塩素）臭
 | 配管、給水管内の錆びた鉄分等による金属臭
 | 給水管工事で使用した合成樹脂接着剤による溶剤臭
異味 | 配管、給水管の腐食鉄・亜鉛・銅などの析出による金属味
 | 水道水のカルキ（塩素）臭が味に影響
 | 海水の遡上、浸透による塩味
異物 | 水道管や建物内の給水管内部にある錆びの剥離による黒色異物
 | 水道管のシールコート（管内部の塗膜）剥離による白色異物
 | パッキン、ダイヤフラムの劣化、剥離による黒色異物 （材質；ゴム、樹脂、金属など）
 | 混合栓のフレキシブルホースの樹脂の劣化による緑色微細片
 | フレキシブル管内面ライニングゴムの劣化による黒色微細片
 | 高置水槽等の受水槽内で藻類発生による緑色浮遊物